## Slide 1
专利交底书附图
一种基于 ForgeBrain 世界模型的机器人自主抓取与操作方法及系统
图1 系统框图
图2 方法流程图
图3 预演评估示意图
图4 双阈值偏差监测时序图

## Slide 2
图1 系统框图
多模态感知单元
(101)
RGB-D相机·麦克风阵列
关节编码器·力/触觉阵列
多模态统一编码模块
(102)
视觉/动作/音频/文本token化
三维时空旋转位置编码(102e)
ForgeBrain 世界模型引擎 (103)
推理塔 (103a)
自回归
因果自注意力
生成塔 (103b)
扩散式
双向自注意力
单向跨塔注意力 (103c)：信息流仅 103a→103b
快慢决策门控模块
(109)
场景复杂度评分 s
候选动作生成模块
(104)
预演评估模块 (105)
N候选×K预演·式(1)
执行控制单元 (106)
机械臂/夹爪
EtherCAT 1kHz 阻抗控制
执行期偏差监测模块
(107)
潜空间偏差·双阈值
数据闭环与微调模块
(108)
失败条件化生成·LoRA
慢通道
快通道
实时观测
中止/降速信号
执行记录
观测回传（控制闭环）
LoRA 微调权重回写

## Slide 3
图2 方法流程图
S1 感知与编码（多模态token化·时间轴对齐）
S2 推理塔：物理常识推理与任务分解
S3 快慢门控：计算场景复杂度评分 s
S4 候选动作生成（N条·扩散采样·DTW去重）
S5 预演评估：K次rollout·式(1)评分择优
S6 执行 + 潜空间偏差双阈值监测
S7 数据闭环：失败条件化生成·LoRA微调
慢通道
快通道：仅推理塔
直接输出动作（<100ms）
置信度 < p_min：
拒绝全部候选，返回重规划
偏差 > θ_abort：
安全停止，重新感知
下一任务 / 持续运行
注：S6 触发过中止 → 后续决策周期强制走慢通道并提高 N、K

## Slide 4
图3 预演评估示意图（N候选 × K预演）
当前观测 o_t
+ 任务指令
候选动作 a1
候选动作 a2
候选动作 a3
候选动作 a_N
⋮
生成塔：动作条件预演 rollout ×K（图示K=3）
预演
视频 V^1
预演
视频 V^2
预演
视频 V^3
预演
视频 V^1
预演
视频 V^2
预演
视频 V^3
预演
视频 V^1
预演
视频 V^2
预演
视频 V^3
预演
视频 V^1
预演
视频 V^2
预演
视频 V^3
推理塔评估
p_i^k、r_i^col
r_i^dmg、r_i^lim
式(1) 综合评分
J_i = mean(p) − λ₁max(r_col)
− λ₂max(r_dmg) − λ₃r_lim
− λ₄σ_i − λ₅c_i
max p ≥ p_min ?
执行 J* 最优动作
（进入图4监测）
是
拒绝全部候选
重规划/换视角/移障
否
对第 i 条候选执行 K 次预演：成功率取 K 次均值 mean(p)，风险取 K 次最大值（保守聚合），σ_i 为 K 次间成功率标准差（预演不确定性惩罚）；任一候选均不达 p_min 时不在真实世界执行任何动作。

## Slide 5
图4 双阈值偏差监测时序图
时间 t
偏差 d̃_t
θ_warn（成功样本分布 P95 标定）
θ_abort（成功样本分布 P99.5 标定）
越过 θ_warn：执行速度×β 降速
（β=0.3–0.5），监测频率加密
越过 θ_abort：立即安全停止
→ 返回 S1 重新感知规划
d̃_t = EWMA( ‖z_t^real − z_t^pred‖₂ / ‖z_t^pred‖₂ )，平滑系数 α=0.2–0.5，监测周期 Δt=100–200ms（潜空间度量，对光照/噪声鲁棒）
正常执行（基线波动）